Nastavenie a administrácia Huawei B683 Flybox 3G router.

Pre prihlásenie a administráciu wifi routra si spustíte internetový prehliadač a zadáte http://192.168.1.1. Zobrazí sa Prihlásenie. Zadajte vaše heslo a kliknite na Login ( Predvolené heslo je admin ).

Ak je vaša Sim karta chránená Pin kódom, je potrebné po prihlásení kliknúť na Pripojenie  a zadajte po výzve váš PIN kód.(predvolený pin kód 0000)

Pokiaľ máte záujem vypnúť ochranu PIN KÓDU potvrďte:

Nastavenia/Telefonické pripojenie/Správa kódov PIN  v položke Operácie s kódom  PIN vyberte Zakázať, potom zadajte Váš PIN KÓD a potvrďte Použiť .

Kliknite Pokračovať

Sprievodca Rýchlym nastavením.

Nastavenia/ Rýchle nastavenie

Kliknite Ďalej

V položke Režim pripojenia vyberte  Auto a Kliknite Ďalej

V tejto časti nastavenia si možete zadať v položke Názov (SSID) meno  vasej wifi siete napr. SSID-1

Kliknite Ďalej

V položke Predzdielaný klúč WPA  zadajte heslo, ktoré bude používať  na pripojenie  cez wifi. (heslo sa  musí skladať z 8 až 63 znakov ASCII, alebo hexadecimálnych číslic). Kliknite Ďalej

Nastavenie ukončíte  potvrdením Dokončiť

Postup Wifi pripojenia.

Zobrazíte dostupné bezdrôtové siete a vyberiete  napr. SSID-1 a potvrďte Pripojiť

Zadajte klúč zabezpečenia a potvrďte OK

Pripojenie je úspešne vytvorené.

Užitočné informácie:

Sim karta

Reset nastavení.