Manuálne nastavenie nového profilu internetového pripojenia

Po správnom lokalnom pripojení Huawei B593 na PC cez LAN alebo Wi-Fi otvorte internetový prehliadač v PC.

- V internetovom prehliadači zadajte do poľa učeného pre zadávanie URL adries adresu brány routra:

192.168.1.1

Meno používateľa: admin

Heslo: admin

Prihlásiť

- Po úspešnom prihlásení do routra Huawei B593 vyberte v hlavnom hornom menu položku Internet.

Následne v ľavom výberovom menu vyberte  Správa prístupových bodov.

Profil prístupového bodu: Pridať

- Vyplňte požadované parametre pre pripojenie:

Po skontrolovaní vyplnených parametrov pre pripojenie potvrďte Odoslať .

- Nový profil prístupového bodu sa zobrazí v zozname profilov, kde ho kedykoľvek budete vedieť odstrániť alebo upraviť. (Internet – Správa prístupových bodov)

- Výber profilu prístupového bodu a sieťový režim najdete v hlavnom hornom menu v položke Internet.

Následne v ľavom výberovom menu vyberte  Sieťové pripojenie.

Sieťový režim: Automaticky / 4G / 3G / 2G

Režim pripojenia: Vždy zapnuté / Ručne

Profil: Vyberte požadovaný profil prístupového bodu (profil auto je prednastavený profil s APN internet)

Typ PDP: IPv4 / IPv4v6

Roaming: V prípade že checkbox označíte, tak sa zariadenie bude pripájať aj na roamingové siete

Odoslať potvrdíte vykonanie zmien v pripojení zariadenia.